## Slide 1
منظومة هبوب للراحة الحرارية
تقيس ما يشعر به الضيف، وتحوّله إلى قرار تشغيلي
فريق هبوب · مسار الاستدامة والأثر البيئي · التحدي 2.3: الراحة الحرارية في المناطق الخارجية

## Slide 2
أعضاء الفريق
سارة العنزي
قائدة الفريق · هندسة ميكاترونكس
لينا مدهش
تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية
ريناد العوفي
علم البيانات والذكاء الاصطناعي
ريم آل هيزع
تجربة وواجهات المستخدم UX/UI
ريفان العنزي
تجربة وواجهات المستخدم UX/UI

## Slide 3
المحتويات:
01
أعضاء الفريق
02
المشكلة وحلها
03
البيانات المستخدمة
04
التقنيات المستخدمة
05
وصف الفكرة
06
كيفية توفير البيانات واستخدامها
07
مواءمة الفكرة مع إكسبو 2030
08
ملخص
09
الاختبار والتحقق
10
العرض التوضيحي واللقطات
11
التحديات والخطط المستقبلية

## Slide 4
المشكلة وحلّها
يحتاج مشغلو المساحات الخارجية في إكسبو إلى أكثر من صورة لحظية لكل منطقة: يحتاجون معرفة القرار المناسب لها، وتنفيذه تلقائيًا متى أمكن. أما اليوم فتعمل أجهزة التلطيف بجداول ثابتة، ويأتي التدخل بعد أن يشعر الضيف بالحر.
قراءة الحرارة لا تعكس إحساس الضيف
حرارة الهواء وحدها لا تكفي؛ الشمس والرطوبة والرياح والظل تغيّر كيف يحس الضيف بالحر.
الحل: تقيس هبوب العوامل الأربعة معًا وتحسب مؤشر الإجهاد الحراري (WBGT)، فتعرف كيف يحس الإنسان بالحرارة، لا كم تبلغ حرارة الهواء فقط.
نقاط قياس قليلة لا تمثل الموقع
الساحة المكشوفة والمظللة المجاورة لها قد يختلف إحساس الضيف فيهما بعدة درجات، فالقراءة الواحدة لا تمثل الموقع كله.
الحل: أعمدة استشعار بارتفاع الإنسان في كل منطقة، بتصميم ينسجم مع هوية المكان، مع تقدير حالة المناطق بين الأعمدة.
تدخّل متأخر وأجهزة تعمل بلا قياس
يُكتشف الحر بعد أن يشعر به الضيف، وأجهزة تلطيف الأجواء، كالرذاذ والتبريد والمراوح، تعمل بجداول ثابتة دون معرفة أثرها.
الحل: حالة لحظية لكل منطقة، وتوصية بالإجراء المناسب مع سببه وأثره المتوقع، وأتمتة ما يمكن أتمتته فقط.

## Slide 5
البيانات المستخدمة
تجمع أعمدة هبوب قراءات الطقس بارتفاع الإنسان، لأن مؤشر الإجهاد الحراري (WBGT) يحتاجها ليحسب كيف يحس الإنسان بالحرارة، لا حرارة الهواء وحدها.
المصادر: ماذا نقيس ولماذا
حرارة الهواء والرطوبة (DHT22): أساس إحساس الجسم بالحر، وقدرته على التبرد بالتعرق.
سرعة الرياح (مقياس كأسي عبر ADS1115): الرياح تساعد الجسم على فقد الحرارة.
شدة الإضاءة (VEML7700): يُقدَّر منها الإشعاع الشمسي، فيظهر الفرق بين الشمس والظل.
الموقع والوقت: لحساب زاوية الشمس، مع حدود ISO 7243 وجدول أعلام الإجهاد.
المعالجة: من القراءة إلى القرار
1. التنقية: استبعاد القيم الفارغة والخارجة عن الحدود، وتطبيق معايرة الرياح.
2. الحساب: حساب WBGT بطريقة Liljegren، وتصنيف المنطقة بعلم إجهاد.
3. التوصية: تحديد سبب الإجهاد والإجراء المناسب، وحساب أثره المتوقع.
4. التحليل: حفظ القراءات والقرارات في سجل زمني، لتحليل ساعات الإجهاد في كل منطقة وأثر التدخلات السابقة.
تحدي الجمع: النموذج بلا كرة سوداء، فيُقدَّر الإشعاع من حساس الإضاءة.
4 عوامل تحدد إحساس الإنسان بالحر
الحرارة والرطوبة والرياح والإشعاع الشمسي، وكلها تدخل في معادلة WBGT.
29°C الحد المرجعي للضيوف
حد WBGT لشخص غير متأقلم بنشاط خفيف، حسب ISO 7243.
5 ثوانٍ تحديث كل عمود
يرسل العمود قراءة جديدة كل 5 ثوانٍ، فتبقى حالة المنطقة لحظية.

## Slide 6
التقنيات المستخدمة
من الحساس إلى البيانات · 1 / 2
المعدات والاستشعار
متحكم ESP32 تتصل به حساسات تقيس الطقس بارتفاع الإنسان: الحرارة والرطوبة (DHT22)، والرياح (مقياس كأسي عبر ADS1115)، والإضاءة (VEML7700)، وشاشة TFT على العمود.
البرمجة المدمجة
برنامج بلغة Arduino على ESP32 يقرأ الحساسات، ويرسل القراءات وحالة كل حساس برسالة JSON عبر Wi-Fi كل 5 ثوانٍ، مع جسر USB احتياطي.
الخادم والتخزين
خادم Python يستقبل الرسائل ويتحقق منها، وقاعدة بيانات SQL (SQLite) تحفظ القراءات والمؤشر المحسوب والتنبيهات وقرارات المشغل، ليُبنى عليها التحليل والتقارير.

## Slide 7
التقنيات المستخدمة
من البيانات إلى القرار · 2 / 2
الحساب والتحليل
وحدة Python تحسب مؤشر WBGT بطريقة Liljegren (مكتبة thermofeel من ECMWF) وفق ISO 7243، وتصنف المنطقة، وتفسر السبب، وتقترح الإجراء مع أثره المتوقع.
واجهة المشغل
لوحة يرى فيها المشغل حالة كل منطقة على الخريطة، والتنبيهات والتحليلات، والتوصية بالإجراء. هدفها قرار واضح في ثوانٍ.
التصميم والتصنيع
تصميم هندسي بالكود في Onshape (FeatureScript)، وطباعة ثلاثية الأبعاد للعمود وغلافه بنقش السدو، ليكون جزءًا من ديكور المكان.

## Slide 8
هبوب منظومة لمشغلي ومشرفي المساحات الخارجية في إكسبو 2030. تقيس الأجواء في كل منطقة كما يحسها الضيف، لا حرارة الهواء وحدها، وتحوّلها إلى قرارات واضحة: أي أجهزة التلطيف تعمل، وأين، ومتى، وأي مهام تشغيل وصيانة تُسند لفريق الموقع.
الفئة المستهدفة: مشغلو ومشرفو المساحات الخارجية المستفيد النهائي: ضيوف إكسبو
من قياس الطقس إلى قرار تشغيلي
وصف الفكرة
1
عمود الاستشعار
يقيس الحرارة والرطوبة والرياح والإشعاع بارتفاع الإنسان، بغلاف يحمل نقش السدو ويمكن تخصيصه لهوية كل منطقة.
2
منصة التحليل
تحسب مؤشر الإجهاد الحراري لكل منطقة، وتحدد علمها، وتفسر سببه، وتقترح الإجراء وأثره المتوقع.
3
واجهة المشغل
خريطة حية بحالة المناطق، وتوصيات تُنفذ بضغطة، وأتمتة ما يمكن أتمتته، وإسناد مهام التشغيل والصيانة.

## Slide 9
1. التوفير: كل عمود يرسل رسالة JSON كل 5 ثوانٍ فيها القراءات وحالة كل حساس، عبر Wi-Fi، أو عبر كابل USB إذا انقطعت الشبكة.
2. المعالجة: يستبعد الخادم القيم الفارغة أو الخارجة عن الحدود، ويطبق معاملات المعايرة، ويحفظ كل قراءة في سجل زمني.
3. الحساب: من الحرارة والرطوبة والرياح والإشعاع وموقع الشمس يُحسب WBGT، ثم يُقارن بجدول الأعلام وبالحد المرجعي للضيوف (29 درجة مئوية).
4. الاستخدام: علم لكل منطقة على لوحة المشغل وشاشة العمود، وسجل يُبنى عليه تحليل ساعات الإجهاد وأثر كل تدخل.
كيفية توفير البيانات وكيفية استخدامها

## Slide 10
مواءمة الفكرة مع إكسبو 2030
المسار: الاستدامة والأثر البيئي
التحدي 2.3: الراحة الحرارية في المناطق الخارجية
«يجد فريق التشغيل صعوبة في إبقاء المناطق الخارجية صالحة للاستخدام عندما تتغيّر الحرارة والرطوبة والرياح خلال اليوم وتُقاس في نقاط ثابتة قليلة فقط».
تعالجه هبوب بقياس العوامل الأربعة بارتفاع الإنسان في كل منطقة، وتحويلها إلى قرار يعتمده المشغل. وراعينا في تصميمها أربع نقاط:
الحد من الهدر
تعمل أجهزة التلطيف حيث يلزم ووقت ما يلزم فقط، فيقل استهلاك الماء والكهرباء.
تجربة الضيف
مساحات مفتوحة مريحة وآمنة، وهي جوهر مفهوم الواحة والحديقة في مخطط المعرض.
قياس يغطي الموقع
أعمدة في كل منطقة بدل نقاط ثابتة قليلة، مع تقدير حالة المناطق بينها.
جزء من الديكور
عمود بنقش السدو يمكن تخصيصه لهوية كل منطقة، فلا يكون جهازًا دخيلًا على المشهد.
6 أشهر
من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031
42 مليون
زيارة متوقعة
إرث دائم
يبقى الموقع بعد المعرض، وتستمر المنظومة في خدمته

## Slide 11
ملخص
الفكرة
عمود ذكي ومنصة يعرفان كيف يحس الضيف بالحر في كل منطقة خارجية، ويقترحان ما يجب فعله.
الفئة المستهدفة
مشغلو ومشرفو المساحات الخارجية في إكسبو، والمستفيد النهائي ضيوف المعرض.
المشكلة
حرارة الهواء وحدها لا تكشف كيف يحس الناس، والقياس في نقاط قليلة، فتتأخر القرارات وتعمل أجهزة التلطيف بلا قياس.
كيف تحلها هبوب
تقيس الحرارة والرطوبة والرياح والشمس، وتحسب مؤشر إجهاد واحدًا لكل منطقة، وتعطي المشغل توصية واضحة، وتؤتمت ما يمكن أتمتته.
ما يميزها
تقيس إحساس الإنسان لا الطقس فقط، وتقول ماذا تفعل لا ماذا يحدث فقط، وتحسب أثر القرار، وعمودها جزء من ديكور المكان.
الأعمال المستقبلية
توقع الإجهاد للساعات القادمة، وأعمدة متنقلة، وربط مباشر بأجهزة التلطيف، وامتداد لإدارة الري.
ما أنجزناه: عمود اختبار يرسل قراءاته لحظيًا، وخادم يحسب المؤشر والتوصية ويحفظهما، وتصميم كامل لواجهات المشغل.

## Slide 12
الاختبار والتحقق
تم
سلسلة البيانات كاملة
من الحساسات إلى ESP32، ثم إلى الخادم عبر Wi-Fi، ثم إلى اللوحة. قرابة 700 رسالة خلال ساعة دون انقطاع أو إعادة تشغيل (11 أكتوبر).
تم
قراءة الحساسات وحساب المؤشر
الحرارة والرطوبة والرياح والإضاءة تُقرأ، وWBGT يُحسب ويظهر على اللوحة وشاشة العمود (13 أكتوبر).
تم
دقة الطباعة والتجميع
حلقات اختبار حددت خلوص 0.15 مم على طابعة الفريق، وتحقق رقمي من تركيب شبك التهوية في 27 فتحة دون تداخل.
تم
التعامل مع الأعطال
وضع محاكاة يفصل حساسًا أو يرسل قراءة خاطئة أو يقطع العقدة، فتعرض الواجهة الحالة بدل قيمة مضللة.
جارٍ
معايرة مقياس الرياح
معاملات تحويل الجهد إلى سرعة رياح مؤقتة حاليًا، وتُعاير بمروحة ومقياس رياح مرجعي.
جارٍ
التحقق من دقة المؤشر
مقارنة WBGT المحسوب بأمثلة مرجعية وبجهاز قياس إن توفر، وقياس أثر شبك التهوية على الحرارة والرطوبة.

## Slide 13
العرض التوضيحي واللقطات
مسار العرض أمام اللجنة: من المشكلة إلى لحظة الإثبات الحية.
صورة العمود (النموذج الأولي)
ضع الصورة هنا
لقطة اللوحة الحية
ضع الصورة هنا
لقطة من تصميم Figma
ضع الصورة هنا
1
المشكلة والمسار
مسار الاستدامة، التحدي 2.3: الحر في المساحات الخارجية.
2
حل هبوب ومميزاته
إحساس الإنسان بدل حرارة الهواء، وقرار بدل رقم.
3
عمود هبوب
نعرّف بالعمود وحساساته وتصميمه بنقش السدو.
4
التحليل
النموذج يحسب المؤشر ويفسر السبب ويقترح الإجراء.
5
الواجهات
نغيّر الظروف حول العمود، فتتغير الحالة والتوصية لحظيًا.

## Slide 14
التحديات
تحديات تحويل هبوب إلى منتج يعمل في مواقع إكسبو، وكيف نعالجها
دقة القياس في الواقع
الأسطح الساخنة وانعكاس الشمس وموضع العمود قد تُبعد القراءة عن إحساس الضيف الفعلي.
الحل: معايرة دورية بأجهزة WBGT مرجعية، وإضافة كرة سوداء وحساس حرارة الأسطح، ودرع مهوّى يحمي الحساسات من الشمس.
نقاط القياس الثابتة
العمود الثابت لا يغطي المساحات بين الأعمدة ولا الفعاليات المؤقتة.
الحل: تقدير حالة المناطق بين الأعمدة من قراءاتها ومن خصائص كل منطقة، ووحدات قياس متنقلة للفعاليات.
جمع البيانات للتوقع
توقع الإجهاد قبل حدوثه يحتاج سجلًا محليًا طويلًا، والموقع جديد بلا سجل سابق.
الحل: بناء السجل من الأعمدة نفسها منذ أول يوم، ودمجه ببيانات الطقس التاريخية (ERA5) لتدريب نموذج توقع محلي.
التكامل مع أنظمة الموقع
أجهزة التلطيف في إكسبو من أنظمة وموردين مختلفين، وبعضها لا يقبل التحكم عن بعد.
الحل: ربط مفتوح عبر إنترنت الأشياء، وأتمتة ما يدعم الأتمتة فقط، وتحويل الباقي إلى مهام لفريق التشغيل.

## Slide 15
الخطط المستقبلية
خارطة الطريق: أربع مراحل تكمل ما بدأناه في كل تخصص
المرحلة 1
العتاد والعمود
تحويل العمود إلى نموذج صناعي متين للبيئة الخارجية، وإضافة الكرة السوداء وحساس الأسطح، ونسخة متنقلة.
المرحلة 2
الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات
نموذج يتوقع الإجهاد للساعات القادمة ويتعلم من سجل الموقع، ويقدّر حالة المناطق بين الأعمدة.
المرحلة 3
الواجهات وتجربة المستخدم
اختبار الواجهات مع فرق التشغيل والصيانة، وتحليل احتياجاتهم، وتحسين التصميم بناءً عليها.
المرحلة 4
الربط والتشغيل
برمجة المنصة كاملة وربطها بالأعمدة وأنظمة التلطيف، ثم تجربة ميدانية في منطقة واحدة قبل التعميم.
ما نحتاج المساعدة فيه
دعم تطوير نموذج صناعي للعمود يناسب مواقع إكسبو.
ملاحظات فرق التشغيل على الواجهات وأولويات القرار.
التعرف على أنظمة التلطيف القائمة في الموقع، ومدى قابليتها للأتمتة.

## Slide 16
شكراً
هبوب: نقيس ما يشعر به الضيف، ونحوّله إلى قرار